## Slide 2: NOME DA DISCIPLINA
NOME DO PROFESSOR
ARQUITETURA DE COMPUTADORES – LABORATÓRIO
André Breda Carneiro
Sidney José Montebeller
Fernando Deluno Garcia
Rafael Rodrigues Da Paz

## Slide 3
Adquirir conhecimentos em arquitetura de computadores;
Familiarização com o módulo CPU board studio e CPU board Lab;
Instruções básicas usando linguagem assembly;
Manipulação de alguns periféricos.
Experiência Nº 5 – AMBIENTE DE SIMULAÇÃO – CPU BOARD.
Objetivos:

## Slide 4: A máquina de von Neumann
1945 - First draft of a report on the EDVAC.
Conceito de programa armazenado.
O computador IAS e a máquina de von Neumann.

## Slide 5: Estrutura da Máquina de von Neumann

## Slide 6: Unidade Central de Processamento
A sequência de operações realizadas por um computador é determinada a partir da unidade central de processamento.
É dividida em componentes que executam funções específicas como o caso da unidade de controle e a unidade lógica e aritmética.
Unidade Central de Processamento
A unidade de controle é responsável por interpretar e executar as instruções armazenadas na memória, além de gerar sinais de controle para os outros módulos do computador.
A unidade lógica e aritmética é utilizada para realizar operações sobre os dados.

## Slide 7: Memória
Um dos principais componentes da arquitetura de von Neumann é a memória principal, onde são armazenadas as instruções do programa e os dados utilizados durante a sua execução.
Instruções e dados ocupam o mesmo espaço de endereços.
Dispositivos de entrada e saída
Módulo responsável por manter contato da CPU com dispositivos externos.

## Slide 8: Interconexão
Os elementos da máquina de von Neumann estão conectados através de barramentos, que são os canais de comunicação.
Os barramentos possuem funções específicas:
  Barramento de endereços;
  Barramento de dados;
  Barramento de sinais de controle.

## Slide 9: Estrutura geral do IAS

## Slide 10: Registradores
AC – Acumulador
PC – Contador de programa
IR – Registrador de Instrução
MAR – Registrador de Endereço de Memória
MBR – Registrador de Dados de Memória

## Slide 11: Programa - Instrução
Uma instrução é um valor binário (sequência de bits) armazenado em memória.
Essa sequência de bits determina para a CPU informações necessárias para a execução de uma operação.
Essas informações podem ser representadas por um único bit ou um conjunto de bits.
O formato de instrução determina o significado de cada bit ou conjunto de bits.

## Slide 12: Tipos de instruções
Movimentação de dados entre CPU/Memória e Memória/CPU.
Operações aritméticas e lógicas.
Desvios condicionais e incondicionais.
Controle e testes.

## Slide 13: Formato de instrução
O elemento que determina a operação que será realizada é chamado de opcode.
Um formato simples de uma instrução pode ser representada pelo código da operação e um operando.
bit N | bit 0
opcode | operando
Instrução (sequência de bits)

## Slide 14: Ciclo de instrução
Basicamente o ciclo de instrução da CPU é dividido em duas etapas: busca (fetch cycle) e execução (execute cycle).

## Slide 15: O ciclo de busca
A primeira etapa é responsável por buscar uma instrução na memória principal.
A instrução é transferida da memória principal para o registrador de instruções.
A instrução armazenada é decodificada para que a unidade de controle execute a operação da instrução.
O ciclo de execução
A segunda etapa é responsável por realizar a execução da instrução.
Nessa etapa as operações realizadas dependem da instrução decodificada.

## Slide 16: Módulo Didático CPU Board

## Slide 17: Registradores da CPU Board
Registrador de endereço (MAR) de 12 bits.
Registrador de dados de (MBR) de 8 bits.
Contador de programa (PC) de 12 bits.
Registrador de instruções (IR) de 16 bits.
Registrador acumulador (AC) de 8 bits.
Registrador com flags de controle (SF, OF, ZF, GF e LF).

## Slide 18: Conjunto de instruções
Tipos de operações:
  Movimentação de dados entre CPU/Memória e Memória/CPU.
  Operações aritméticas e lógicas.
  Desvios condicionais e incondicionais.
  Controle e testes.
Instruções de tamanho fixo: 2 bytes
  4 bits para o opcode.
  12 bits para o operando.

## Slide 19: Conjunto de instruções
Mnemônico | Descrição | Opcode | Operação
LDA | Load Accumulator | 0000 | AC = M[Endereço]
STR | Store | 0001 | M[Endereço] = AC
ADD | Add | 0010 | AC = AC + M[Endereço]
SUB | Subtract | 0011 | AC = AC – M[Endereço]
AND | Logical AND | 0100 | AC = AC & M[Endereço]
OR | Logical OR | 0101 | AC = AC ¦ M[Endereço]
NOT | One’s Complement | 0110 | AC = ~AC
XOR | Exclusive OR | 0111 | AC = AC ^ M[Endereço]
JMP | Indirect Jump | 1000 | Desvio indireto
JE | Jump if Equal | 1001 | Desvia se ZF = 1
JL | Jump if Less Than | 1010 | Desvia se LF = 1
JG | Jump if Greater Than | 1011 | Desvia se GF = 1
JLE | Jump if Less or Equal | 1100 | Desvia se ZF = 1 ou LF = 1
JGE | Jump if Greater or Equal | 1101 | Desvia se ZF = 1 ou GF = 1
HLT | Halt | 1110 | Para o processamento
NOP | No Operation | 1111 | Sem operação

## Slide 20: Formato de instrução
Instrução com tamanho de 2 bytes e composta por um opcode e um operando.
O operando representa o endereço de memória que será utilizado no ciclo de execução da instrução.
bit 15 | bit 0
opcode | operando
Instrução (sequência de bits)
4 bits
12 bits

## Slide 21: Modo de endereçamento
O modo de endereçamento utilizado é o direto, onde o operando corresponde ao endereço real da memória principal.
Unidade lógica e aritmética
Qualquer operação realizada na ULA atualiza as flags de controle.
As operações aritméticas utilizam números sinalizados.
No módulo CPU Board a comparação de dois valores deve ser realizada a partir da operação de subtração.
As flags podem ser utilizadas posteriormente nas instruções de desvio condicional.

## Slide 22: Unidade lógica e aritmética
Flag | bit | Significado
SF (do inglês, sign flag) | 1 | Resultado é negativo
 | 0 | Resultado é positivo
ZF (do inglês, zero flag) | 1 | Resultado é zero
 | 0 | Resultado é diferente de zero
GF (do inglês, greater than flag) | 1 | Indica que na ultima operação AC > AC2
LF (do inglês, less than flag) | 1 | Indica que na ultima operação AC < AC2
OF (do inglês, overflow flag) | 1 | Indica que na ultima operação ocorreu overflow
 | 0 | indica que na ultima operação não ocorreu overflow

## Slide 23: Detalhes do hardware
Memória RAM de 4kBytes:
  4096 palavras de 8 bits.
Lógica de seleção de endereços:
  Endereço 0~4091: memória RAM.
  Endereço 4092: display linha 1.
  Endereço 4093: display linha 2.
  Endereço 4094: chaves.
  Endereço 4095: barramento de expansão.

## Slide 24: Primeiro passo (CPU Studio):
Baixar o arquivo: Software CPU.zip
Descompactar e abrir a pasta CpuStudio, dentro da pasta executar o arquivo: CPUStudio.exe

## Slide 25: Primeiro passo (CPU Studio):
Escrever o código, montar e salvar o arquivo .asm em uma pasta criada somente para ele.
Feito isso, ir para o segundo passo.

## Slide 26: Segundo passo (CPU Lab):
Abrir a pasta CpuLab, dentro da pasta executar o arquivo: CPULab.exe

## Slide 27: Segundo passo (CPU Lab):
Abrir a pasta CpuLab, dentro da pasta executar o arquivo: CPULab.exe
Configurar a tela no modo von Neumann e escolher as opções de execução do programa:

## Slide 28: Rodar o exemplo:
Movimentação de dados e desvio incondicional

## Slide 29: Rodar o exemplo:
Instruções lógicas e aritméticas

## Slide 30: Rodar o exemplo:
Instrução de desvio condicional

## Slide 31
Relatório 5
Rodar os 3 exemplos apresentados;
Criar um relógio que conte os minutos “00 até 59” e os segundos “00 até 59”, quando chegar no final 59 59, recomeçar;
Contemplar no relatório:
Introdução;
Procedimento experimental executado;
Análise da arquitetura;
Conclusão.
  Referências
  - John von Neumann ao lado do EDVAC. Fonte: Bit by Bit (Haverford College).
  - STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores. Pearson Prentice-Hall, 8ª ed, São Paulo. 2010.
  Links para os vídeos explicativos do módulo CPU board, com o prof. Fernando D. Garcia:
https://www.loom.com/share/ae3c9d70a2394a55be1ff80c35ef4246
https://www.loom.com/share/0be7f72841764175807dc4220be215b8